HS5731型1/3倍频程滤波器

使 用 说 明 书

国营四三八O厂嘉兴分厂

目    录

- 前言  ……………………………………… …(1)

2．特点  …………………………………………  (1)

3．各部分名称及……………………………………(1)

4．使用方法前言……………………………………(4)

5．技术指标…………………………………………(4)

1．前言

HS5731型1/3倍频程滤波器是一种结构紧凑的便携式频谱分析仪器，其主

要技术性能符合IEC225和GB/T3241声和振动分析用的1/1和1/3倍频程滤波

器标准要求。与HS5670积分声级计连用可以手动与自动两种方式进行1／3倍频

程频谱分析，非常适用于工厂、科研、环保等部门的声测试领域。

2．特点

2.1频率范围：20Hz至20000Hz (30个通带)

2.2直接连接声级计接口插座，无需外接电缆。

2.3频率选择由人工按键控制。

2.4  由声级计直接提供电源。

2.5设有20dB信号放大按键，以便读出更低的声压级。

3．各部分名称及功能

结构功能见图1所示：

1：外接控制插座，可直接连接接口电缆，进行打印与通讯输出。

2：滤波器输入连接插座，直接与声级计输出接口相连。

3：中心频率显示，由LED发光二级管指示，共31组。

4：左移按键LEFT，每按一下，中心频率左移一位。

5：右移按键RIGHT，每按一下，中心频率右移一位。

6：启动停止按键START/STOP与指示：为扩展功能键，配用专用记录仪时

使用。测量过程中不使用该功能，通常按键使其处于灯灭状态。

7：ALL PASS按键：按下此按键，中心频率指示回到AP位置，表示不选择

滤波器通带，处于线性（平坦频率响应）位置。

8：AC交流信号输出端与紧固螺杆，有红色标记的左端为信号端，有黑色标

记的右端为接地。滤波器与声级计连接时，直接用起子拧紧，并传导信号。

9：放大按键GAIN：按下此按键，GAIN指示灯亮，表示放大信号20dB。再

按一下，复原。

4．测量使用：

4.1  与声级计连接：将滤波器前端输入插座与声级计上输出接口相连，并拧紧尾

端两螺杆，见图2所示。

4.2设置声级计测量选择开关至FILTER（滤波器）位置，频率计权根据需要设

定，通常设置于线性（平坦频率响应）进行频谱分析。

4.3校准：按声级计声校准方法进行。

4.4手动操作分析：直接按频率选择键LEFT或RIGHT，选择中心频率，对应

指示灯亮，表示选定，此时读出声级计上读数，即为该中心频率时的测量值。如

要回到AP位置，按ALL PASS键即可。

4.5  自动测量分析，参见声级计使用说明书关于外接滤波器频率分析使用方法。

5．技术指标

5.1  适用标准：IEC225、GB/T3241

5.2中心频率：25、31.5、40、50、63、80、100、 125、 160、 200、 250、 315、

400、500、630、800、 lk、1.25k、1.6k、2k、2.5k、3.15k、4k、5k、6.3k、8k、

10k、12.5k、 16k、 20k、AP（线性）

5.3测量范围：≥50dB

5.4  中心频率选择：手动按键操作，自动测量声级计软件控制。

5.5  中心频率显示：31组LED发光二级管。

5.6电源：配套声缀计提供。

5.7外形尺寸：HXWXD: lOOmmX80mmX50mm

5.8重量：230g